SCHEDA TECNICA

ASPIRATORE EOLICO

CODICE 19000800

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Aspiratore in acciaio Inox 304 BA D250 completo di manicotto d’innesto predisposto per essere affogato  nel cemento, con attacco interno, due cuscinetti a bagno d’olio e rete antinsetto.

Prescrizione per la costruzione conformi a quanto richiesto dalla tabella Enel DG 10061.

DATI TECNICI:

| Direzione vento rispetto l’orizzonte | Velocità vento (m/s) | Depressione a 0,5 m (Pa) | Portata d’aria (mc/c) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 0,9 | 175,5 |
| (Gradi) 0° D.25 | 5,0 | 2,8 | 399,2 |
|  | 10 | 8,6 | 1143,2 |

DISEGNO TECNICO: