SCHEDA TECNICA

FLANGIA INGRESSO TUBI

CODICE 19000801

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Consente il collegamento delle tubazioni d’entrata nella vasca prefabbricata delle cabine elettriche fino ad un diametro di 200 mm. La flangia a frattura garantisce una tenuta stagna  fino ad 1 bar, sia dall’esterno che all’interno per l’eventuale fuoriuscita  del liquido trasformatore. Le pareti parallele della flangia permettono l’installazione di passanti stagni a compressione mantenendo una tenuta perfetta. Le alette laterali accompagnano la diversa dilatazione termica tra il calcestruzzo ed il polietilene per impedire micro fessurazioni che facciano filtrare i liquidi  esterni ed interni alla vasca prefabbricata. Elevata rigidità, durezza e resistenza alla distorsione ed all’impatto.

DATI TECNICI:

|  | Base | Altezza | Profondità |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensioni di ingombro | 270 | 320 | 100 |
| Diametro interno | D201 |  |  |
| Diametro esterno | D207 |  |  |
| Spessore 3 mm |  |  |  |

DISEGNO TECNICO: