SCHEDA TECNICA

PASSANTE STAGNO

CODICE 19000805

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Prescrizione per la costruzione conformi a quanto richiesto dalla tabella Enel DG 10061, garantendo requisiti di tenuta stagna anche in assenza dei cavi.

Kit preassemblato atto a sigillare cavi di qualsiasi genere.

Per cavi BT consente il passaggio di 3 cavi con diametro minimo di 10 mm e diametro massimo di 32 mm, più 4 cavi con diametro minimo di 3,5 mm e diametro massimo di 16,5 mm.

Per cavi MT consente il passaggio di 3 cavi di diametro minimo di 24 mm e diametro massimo di 54 mm, più 4 cavi con diametro minimo di 10 mm e diametro massimo di 25 mm.

Sistema facilmente modificabile che facilita la manutenzione con possibilità di aggiunta di cavi o tubi di diametro rientranti negli intervalli previsti.

DATI TECNICI:

Dimensioni passante: D 200 mm x H 38 mm

DISEGNO TECNICO: